新疆广播电视局新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目

招标文件

项目编号：XJRBZB-CG2020-092

项目名称：新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目

采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局

代理机构名称：新疆润标工程项目管理服务有限公司

目  录

第一章：投标人须知前附表	5

第二章：投标人须知	10

一、说明	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	18

五、开标、评标和定标	19

六、评审方法及标准	25

七、授予合同	29

第三章：采购需求及技术参数	31

第四章：合同	47

第五章：投标文件格式	48

目录	49

附件一、评分索引	50

附件二、投标函	51

附件三、报价一览表	52

附件四、分项报价表	54

附件五、法定代表人身份证明书	55

附件六、法人代表授权委托书	56

附件七、投标人资格说明	53

附件八、企业完成同类项目一览表	57

附件九、商务条款偏离表	58

附件十、技术条款偏离表	59

新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目公开招标公告

新疆润标工程项目管理服务有限公司受新疆维吾尔自治区广播电视局委托就新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目进行公开招标。欢迎符合资格的投标人参加投标。

- 项目名称：新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目

- 项目编号：XJRBZB-CG2020-092

- 项目地点：甲方指定地点

四、采购内容及预算：

采购内容：建设新疆有线数字电视监测系统，保证有线数字电视节目播出质量和效果，保障播出质量，主要包括中心监测监管平台、监测前端（乌鲁木齐市、喀什市、和田市）以及传输网络建设，预算金额：276.49万元；

五、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近六个月的社保缴纳记录及证明文件，加盖投标人公章）；

2、具有独立法人资格，提供有效合法的营业执照；提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员；

3、投标人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大施工质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚；投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书格式自拟，加盖投标人公章）。

5、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

6、本次招标不接受联合体投标。

六、报名及招标文件的获取时间、方式、地点：

1、报名时间及招标文件的获取时间：2020年11月26日至2020年12月2日（每天上午10：00至14：00，下午15：30至19：00（节假日除外））；

2、报名方式及地点：现场报名，乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室；

3、报名时需提交“五、投标人资格要求”1-3项资料，以上资料原件及加盖公章的复印件两份，资料不全，复印件不清楚，不予受理。

七、投标文件递交截止及开标时间：2020年12月16日11:00(北京时间)（如有变动另行通知）。

八、投标文件递交截止及开标地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室。

九、联系方式：

采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局

联系人：    阿依肯             侯正学

联系电话：13565847358       17726888288

采购代理机构：新疆润标工程项目管理服务有限公司

联系人：张玲玲

联系电话：15739563607

地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室

# 第一章：投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：新疆维吾尔自治区广播电视局 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：新疆润标工程项目管理服务有限公司 详细地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室 联系人：张玲玲 电话：15739563607 |
| 3 | 项目名称 | 新疆广播电视局2020年新疆有线数字电视监测系统项目 |
| 4 | 项目地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 6 | 招标范围及预算金额 | 建设新疆有线数字电视监测系统，保证有线数字电视节目播出质量和效果，保障播出质量，主要包括中心监测监管平台、监测前端（乌鲁木齐市、喀什市、和田市）以及传输网络建设。 预算金额：276.49万元 投标人所报投标报价若超出此限价，作废标处理；投标报价低于预算价的85%需做出合理性说明。 |
| 7 | 投标人资质条件、能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近六个月的社保缴纳记录及证明文件，加盖投标人公章）； 2、具有独立法人资格，提供有效合法的营业执照；提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员； 3、投标人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大施工质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚；投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； 4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书格式自拟，加盖投标人公章） 5、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前5天 |
| 9 | 投标截止时间 | 2020年12月16日11：00时（北京时间） |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额：55000.00元（伍万伍仟元整） 投标人应于投标截止时间前，从投标人公司基本账户通过转账或银行电汇形式缴存至代理机构账户。（投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将予以拒绝。投标人应充分考虑资金在途时间） 公司名称：新疆润标工程项目管理服务有限公司乌鲁木齐分公司 账 号：65050110601500000137 开户银行：中国建设银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行 税 号：91650100MA780REH9A 注：投标人递交投标保证金时，须注明“项目名称、项目编号”（如有字符限制可自行简写） |
| 12 | 签字或盖章要求 | 单位公章,法人或法人代表委托人签章。 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件正本壹份，副本肆份，报价一览表一份，电子标书U盘提供1份。电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）； |
| 14 | 装订要求 | 必须胶装成册，不得使用散页或活页夹,否则视为对招标文件的不响应 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时00分前不得开启 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月16日11时00分 开标地点：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室 |
| 18 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成由招标人代表及专家组成 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (是□否 |
| 20 | 资格预审 | 招标时投标人必须出示以下 证件以备现场资格审查： 1、“三证合一”的营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件、法定代表人授权委托书（原件）及被委托人身份证（原件）； 2、投标保证金缴纳凭证； 上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 |
| 21 | 付款方式 | 付款方式：根据双方合同约定支付。 |
| 22 | 供货期及质保期 | 供货期：投标人须于合同签订后30天内完成到货及货物验收，经采购人批准后21天内完成硬件资源上架和安装调试，30天具备试运行及项目验收条件，本项目为交钥匙工程。 质保期：本项目质量保证期为三年。质保期内，投标人须对本项目系统集成所有货物提供硬件设备原厂质保、软件免费升级、免费提供全天候7*24小时技术响应、技术支持服务；投标人应无条件对平台系统进行备品备件更换。和现场技术支持。 |
| 23 | 中小企业政策 | 支持中小企业发展：对小型和微型企业产品的最终价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投产品为小型或微型企业生产产品，须提供《中小企业声明函》及相关证明材料，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除），监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函 ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件； |
| 24 | 节能环保政策 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
|  |  | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 符合《节能产品政府采购清单》目录内的强制采购节能产品 |
| 25 | 同品牌原则 | 同品牌多家投标人处理原则：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □随机抽取 ☑其他__得分最高__________________ |
| 26 | 备注 | 第三章采购需求及技术参数中“★”项为必须满足项，不满足按废标处理。“*”条款为扣分项。 |

# 第二章：投标人须知

## 一、说明

1.适用范围和法律

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义

2.1“采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

2.2“监督管理部门”：是指投标人须知前附表说明的部门。负责对采购人、采购代理机构、投标人和评审专家的监督检查。

2.3“采购代理机构”：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指新疆润标工程项目管理服务有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。

2.4“招标采购单位”：是指采购人，政府采购代理机构。

2.5“日期、天数、时间”：除非本招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

2.6投标人需知资料是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾以投标人须知资料为准。

3.合格的货物、工程和服务

3.1本次招标项目是满足本招标文件第三章用户需求书的招标。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的全新的货物等。招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到招标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

3.5投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

4.合格的投标人、中标人

4.1投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还应满足招标文件第一章“竞争性招标公告”中所规定的投标人的资格条件。

4.2投标人必须在采购代理机构登记报名并购买了招标文件。

4.3“中标人”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。

5.2投标人中标后应承担项目现场勘查、施工、安装、调试产生的全部费用（含：乌鲁木齐、喀什、和田建设现场）。

## 二、招标文件

6.招标文件的组成和语言

6.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：

（一）招标公告（二）投标人须知（三）用户需求书（四）合同（五）投标文件格式

6.2除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

6.4采购人约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

6.5如招标文件约定投标人投标产品合法来源证明资料，是类指制造商向投标人出具的授权销售证明书或投标人获得的投标产品合法取得始终连续的证明文件等，以保证采购人所使用的产品为投标人合法渠道所生产或获得。

6.6未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

6.7采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的投标人提供唯一最具代表性和竞争力的投标方案，对提供含糊不清、不确定或可选的方案者均作无效投标处理。

6.8答疑会及踏勘现场

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人等须按时出席，主办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人应及时主动向采购人或招标代理机构了解项目详情。

6.9投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖投标人公章（注明联系人及联系电话、联系地址）在投标截止时间的五个工作日以前通知采购代理机构和采购人。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构和采购人将组织有关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名并购买了招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该澄清（答疑）文件的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该澄清（答疑）的内容，并视为已放弃对该澄清（答疑）内容收悉的质疑权。

7.2在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清要求的投标人，采购人将视为已充分阅读并正确理解招标文件的全部内容且无异议。开标后，如投标人的投标文件显示其对招标文件中的描述有歧意或招标文件的前后内容有不一致的地方，则评标委员会有权依据招标文件及项目需求进行合理评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.3采购人或采购代理机构发出澄清文件的时间距投标截止时间不足五个工作日的，在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有澄清内容将同时在发布招标公告网站上发布。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间的五天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名并购买了招标文件的投标人。投标人在收到该修改通知后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该修改通知的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该修改通知的内容，并视为已放弃对该修改通知的内容收悉的质疑权。

8.3采购人或采购代理机构发出修改文件的时间距投标截止时间不足十五天的，在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有修改和更正内容将同时在发布招标公告网站上发布。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言和计量单位

9.1投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

9.2投标文件的计量单位：除招标文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见“第五章投标文件格式”）。

10.2投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

10.3投标人应按上述2条的内容认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

11.投标文件格式

11.1投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

11.2投标人不得将招标内容拆开投标，否则将导致其投标无效。

12.投标货币要求

12.1除非招标文件另有规定或许可，投标人提供的所有工程、货物和服务均应以人民币进行报价。

12.2招标文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案,任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

13.投标人资格的证明文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2如果本次招标允许联合体参加投标，可根据投标人资格要求组成联合体。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，注明主办人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3投标人应符合招标文件第一章中规定的投标人资格标准，资格证明文件必须真实有效。

14.证明货物、服务或工程的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、服务或工程的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2证明货物、服务或工程与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

14.3对照招标文件要求，逐条说明所提供的货物、服务或工程已对采购人的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。

14.4评标委员会对投标人所提供的证明货物、服务或工程的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将认定为无效投标。

14.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

14.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.投标保证金

15.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金金额为投标人须知前附表规定的数额，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知有关规定没收投标人的投标保证金。

15.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用投标人须知前附表规定的形式提交。

15.4以上形式的保证金须在投标人须知前附表规定的时间之前到帐。

15.5投标保证金请按以下帐号提供：见投标人须知前附表。

15.6凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知有关规定视为非响应性投标予以作为无效投标处理。

15.7未中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同后三日内原额不计息退还投标人。

15.8中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

15.8.1中标人按投标人须知的规定签订合同。

15.9下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

15.9.1投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

15.9.2中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.9.3投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

16.投标的截止期

16.1超过截止时点后的投标为无效投标。

17.投标有效期

17.1投标有效期为投标截止日期后投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件而被宣布无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的编制和签署

18.1投标文件应按照本须知有关规定内容及招标文件第五章“投标文件格式”的要求进行编写，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

18.2投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应按本招标文件第五章投标文件格式中的《项目需求相应表》的格式在表中逐一说明。

18.3投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本、电子版（如有）不符，则以正本为准。

18.4投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在封面及内容格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。如为授权代表签字，则须以第五章“投标文件格式”规定的格式出具“授权书”原件并附在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权予以对其作出无效投标的认定。

18.5投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

## 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人可将投标文件正本和所有的副本分别用密封袋密封，亦可将所有的投标文件装在同一密封袋中密封；无论如何密封，所有密封袋的封口处均须骑缝加盖投标人公章，并按格式要求标注密封袋封面，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见第五章投标文件格式）。

19.2所有的密封包装外均应注明以下内容：

（1）清楚标明递交至：新疆润标工程项目管理服务有限公司

（2）项目名称、项目编号、投标文件内容名称（“报价一览表”、“投标文件”、“正本”、“副本”）；

（3）“在 年 月 日 时 分（注：指开标时间）之前不得启封”的字样；

（4）投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

（5）如果投标文件未能按上述要求进行密封包装和加写标记，则采购人及采购代理机构将拒绝接收受理。

20.投标截止时间及投标地址

20.1投标截止时间及投标地址详见第一章招标公告的规定。

20.2采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

20.3根据本须知“招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.4采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件。

20.5投标人代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

21.迟到的投标文件

21.1采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

22.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

22.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

22.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

23.开标

23.1采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标。投标人代表及被邀请的有关代表均应依时参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2投标人代表必须按照投标人须知前附表规定的要求参加开标会议。

23.3开标前，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作为无效投标处理。投标人授权代表需签署投标文件密封确认表。唱标将宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

23.4除了按照本须知“迟到的投标文件”规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.5在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.6采购代理机构将在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

23.7会议程序

1、代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、投标人应委派法人或授权代表参加招标活动，参加招标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对投标人的资格条件、投标保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由投标人检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、招标会议由招标小组组长主持。招标小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：招标小组将根据法律法规和招标文件的规定，对响应文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备竞争性招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足招标文件要求。对招标文件中的“★”条款内容的偏离将被认为是重大偏离。重大偏离的认定须经竞争性招标小组三分之二以上组员同意。

5、招标小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、招标小组根据招标文件要求，讨论、通过招标工作流程和招标要点。

24.评标委员会的组成及评审工作要求

24.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家（依法从政府采购专家库中随机抽取）组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

24.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

24.3评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购人和采购代理机构可会同监管部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标。

24.4评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

24.5评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.6如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

24.7评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

24.8评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

24.9评标委员会不向投标人退还投标文件。

25.投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

25.1资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对照招标文件中“投标人资格要求”的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。

| 资格审查表 |
| --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近六个月的社保缴纳证明）； |
| 2 | 具有有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、开户许可证； |
| 3 | 提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员（原件）； |
| 4 | 投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章； |
| 5 | 投标保证金缴纳凭证； |

25.2符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

符合性审查内容详见下表：

| 项目 | 评 审 内 容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 提交的投标文件“格式、内容、标识、签字和盖章”是否符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价是否高于本项目的最高限价且采购人不能支付的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一采购项目做出两个以上报价且未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件的供货期是否超过招标文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 6 | 企业资质和项目负责人资格是否符合招标文件要求、并按招标文件要求提供相关资料；拟派主要人员是否符合招标文件要求并按招标文件要求提供相关资料； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样； |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式、内容完整提供并按招标文件要求签字和盖章的。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 企业信誉（信用中国及中国政府采购网信用查询）是否满足招标文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 12 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
|  | 13 | 是否符合法律、法规有关投标人要求 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |

25.2符合性审查：对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求，没有出现重大偏离。

25.3投标文件的澄清：评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价、投标方案等涉及竞争性和实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。

25.4实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

25.5重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

25.6轻微偏离:是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

25.7评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按规定提交投标保证金、有无计算上的错误等。

25.8比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

25.9综合汇总：将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐中标候选人。

25.10原件备查（如有要求）：本招标文件如有要求须提供原件备查的资料，投标人在递交投标文件的同时须递交原件以供评标委员会核查。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细，以便交接时核对。未能提交原件以供评标委员会核查的投标资料，评标委员会有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标委员会核查完毕后退回。

26.废标条件

26.1本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

（1）符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

（2）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

（3）因重大变故，接政府采购管理部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

（4）不满足招标文件商务部分中“★”号条款的；

27.无效投标行为的认定

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

（2）投标金额超过本项目采购预算；

（3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

## 六、评审方法及标准

28.评审方法

投标书的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占10％，技术、商务得分占90％。注：投标单位技术标、商务标得分为所有专家每个单项的算术平均值之和（为保证甲方招到满足市场先进性、满足生产能力的产品，投标方的报价低于成本价或明显低于其他投标人投标报价的投标方视为废标）。为确保该项目顺利实施，圆满完成，且该项目已经过资质设计单位进行了项目设计，并对项目费用进行了核定，若投标人报价低于采购预算价格85%的，需做出合理性解释。有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应性文件作为无效处理。

29.1.价格评分（10分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的投标价确定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／投标价）×100×0.1，投标人的报价为明显不合理的恶意报价或者明显低于其他投标报价,此项不得分。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过10分。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、投标人认定为小型、微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

注：各投标人不得采取恶意方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。

29.2.评分标准（共100分）

| 评分因素 | 评分因素分项 | 分项评分 | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（29分） | 企业基本情况 | 3 | 投标人具备软件企业认证证书得1分；投标人具有AAA信用企业，ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一个证书得0.5分，最多得2分，满分3分。 |
|  | 业绩 | 15 | 投标人2016年1月至今有过有线数字电视监测项目业绩的，每提供一项国家级项目得3分，最多得9分；每提供一项省级项目得2分，最多得6分；须提供证明文件（证明文件包含合同、中标通知书及验收合格证明资料）（复印件加盖公章)，证明文件未提供或缺少一项均不得分，原件现场备查。 |
|  | 项目团队 | 4 | 拟投入项目负责人具有计算机、广电、通信相关任一专业高级职称，得1分，其他不得分。 拟投入项目负责人具有一级建造师资格证书的得1分，其他不得分。 项目参与其他人员中有中、高级职称，技术力量较强的得2分；项目技术人员少，无中、高级职称、技术力量相对薄弱的不得分。 注：（以所附个人职称或资格证书复印件加盖投标企业公章为准，以上项目参与人员均应为本单位在职职工，须提供投标人项目团队人员投标截止日期前六个月的社保证明）。 |
|  | 产品资质 | 5 | 投标人须提供主要产品制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂商公章（投标人为制造厂商时提供投标人为制造厂商的证明文件，并加盖厂商公章）。少提供1个产品扣1分，扣完为止。 |
|  | 标函质量 | 2 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术部分（61分） | 现场功能 演示 | 10 | 演示功能包括中心监测监管平台和监测前端功能，功能全面、人机交互界面美观得满分，一般或不全面酌情扣分，没有演示不得分。 |
|  | 技术方案 | 25 | 方案完整详细切实可行，建设思路、建设功能完全满足本项目的需求得（15-25]分； 方案较完整详细切实可行；建设思路、建设功能等80%以上能满足本项目的需求得（10-15]分； 方案不够完整，建设思路、建设功能等70%以上能满足本项目的需求得（5-10]分； 方案不完整，不能满足本项目70%的需求得[0-5]分； 没有提供本项目建设方案不得分。 |
|  | 技术参数 | 15 | 根据招标文件技术要求，对投标人提供的主要软件与硬件设备技术参数进行技术响应评判，满分15分，“★”项为必须满足项，不满足按废标处理，“*”条款一项不满足扣1分，其他条款一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 系统集成 | 3 | 系统集成方案合理、完整、具有可控制和操作性得（2-3]分，方案一般，不具备可操作性得（0-1]分，没有不得分。 |
|  | 售后服务与培训 | 6 | 1、对完成本项目有完备的售后服务与培训方案，各阶段服务计划详尽，系统维护期服务（包括费用）承诺可靠、具体得（1-2]分；各阶段服务计划详尽，系统维护期服务（包括费用）承诺一般得（0-1]分；服务计划和系统维护期服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应不得分。 2、在招标文件要求的质保期基础上，每增加一年得1分，最多得3分。 3、投标人承诺中标后在新疆设置售后服务团队的得1分，未承诺不得分。 |
|  | 节能环保 | 2 | 根据投标人提供的节能环保措施及产品进行综合评判，满分2分。 |
| 价格 | 评标价格 | 10 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。四舍五入后保留2位小数。 |

29.3评分汇总

技术、商务总分＝各评委技术、商务评分总和÷评委人数

综合总分＝报价得分+技术、商务总分

30.推荐中标候选人名单

30.1评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推荐中标候选人。最终评标得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.2评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

31.评审结果的确定

31.1采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

31.2如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照招标文件的要求，依排名次序对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足招标文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

32.中标结果公告

32.1评审结果经采购人确认后，采购代理机构将在网上发布中标结果公告。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

33.3中标人应按国家标准承担招标代理服务费，该费用须在领取中标通知书前缴纳。该费用由投标人计入投标总报价中，但不再单独列项。

## 七、授予合同

34.合同的订立和履行

34.1采购人与中标人应按照《中标通知书》指定的时间内依据《合同法》、招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同。

34.2招标文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。

34.3政府采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离招标文件和投标文件实质性内容签订的政府采购合同。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

34.4政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

34.6合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

34.7采购合同根据项目同级政府采购管理部门要求见证的，须向投标人须知前附表规定的部门提交见证。

# 第三章：采购需求及技术参数

# 1、主要设备材料明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 中心监测监管平台 |  |  |  |
| 1 | 平台软件 |  |  |  |
| 1.1 | 业务软件 |  |  | 核心产品、主要产品 |
| 1.1.1 | 数据接收与存储系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.2 | 技术指标监测系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.3 | 节目实时监看系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.4 | 异态报警分析系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.5 | 运行管理系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.6 | 统一报表/门户/呈现 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 数据库软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 平台支持硬件 |  |  |  |
| 2.1 | 数据库服务器（含操作系统） | 台 | 2 | 主要产品 |
| 2.2 | 应用服务器（含操作系统） | 台 | 3 | 主要产品 |
| 2.3 | 流媒体服务器（应用服务器+流媒体软件） | 套 | 1 | 核心产品、主要产品 |
| 2.4 | 工作站（含操作系统） | 台 | 2 |  |
| 2.5 | 多画面监测系统 | 套 | 1 | 核心产品、主要产品 |
| 2.6 | 核心交换机 | 台 | 1 | 主要产品 |
| 2.7 | 接入交换机 | 台 | 2 |  |
| 2.8 | 磁盘阵列 | 套 | 1 | 主要产品 |
| 2.9 | 核心防火墙（带路由功能） | 套 | 1 | 主要产品 |
| 3 | 其它 |  |  |  |
| 3.1 | 移动调测工作站 | 台 | 2 |  |
| 3.2 | GPS/北斗双模校时系统 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 机柜 | 台 | 2 |  |
| 3.4 | KVM切换器 | 套 | 2 |  |
| （二） | 乌鲁木齐监测前端 |  |  |  |
| 1 | 监测硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 机箱（带电源+通信模块） | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 解调监测卡 | 块 | 11 | 核心产品、主要产品 |
| 1.3 | IP转码卡 | 块 | 8 | 核心产品、主要产品 |
| 1.4 | CAM卡 | 块 | 44 |  |
| 1.5 | 录制存储设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监测软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 区域防火墙（含路由功能） | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| （三） | 喀什监测前端 |  |  |  |
| 1 | 监测硬件 | 台 | 1 |  |
| 1.1 | 机箱（带电源+通信模块） | 块 | 12 |  |
| 1.2 | 解调监测卡 | 块 | 8 | 核心产品、主要产品 |
| 1.3 | IP转码卡 | 块 | 47 | 核心产品、主要产品 |
| 1.4 | CAM卡 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 录制存储设备 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监测软件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防火墙（含路由功能） | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| （四） | 和田监测前端 |  |  |  |
| 1 | 监测硬件 | 台 | 1 |  |
| 1.1 | 机箱（带电源+通信模块） | 块 | 12 |  |
| 1.2 | 解调监测卡 | 块 | 8 | 核心产品、主要产品 |
| 1.3 | IP转码卡 | 块 | 48 | 核心产品、主要产品 |
| 1.4 | CAM卡 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 录制存储设备 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监测软件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防火墙（含路由功能） | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜 | 台 | 1 |  |

# 2、系统主要设备技术要求

## 2.1 中心监测监管平台

### 2.1.1 平台软件

#### 2.1.1.1  ★ 数据接收与存储系统

支持对各个前端采集信号指标进行存录，指标数据按照预定格式和路径进行保存，能够根据实际需要进行调用或长期保存。

能够查询回溯指定前端、指定信号在指定时间范围内的指标参数，并支持导出下载。

对确认审核后的重要报警信息、指标参数、节目录像和调度信息进行收录，收录后的各类数据和信息可以按频道、异态类型、异态原因、起止时间等进行查询检索，并支持导出和下载存储。

#### 2.1.1.2  ★ 技术指标监测系统

支持对广播电视监测前端实时上报的信号指标参数进行收集并实时展示，需实时掌握对辖区所有广播电视信号播出的指标参数，对指标异常、新增频点等异态进行第一时间发现、判定和处理，确保辖区所有广播电视信号安全且高质量播出。

支持对辖区所有广播电视信号播出的指标参数进行统一的可视化直观展示。要求能够展示任意一路信号的信道指标，通过曲线图展示不同指标参数的变化趋势，并进行纵向比较分析；要求支持通过星座图直观了解信号质量；可以对码流从TR101 290三级码流错误、带宽、PID、PSI/SI等维度进行深度分析。同时需支持对信号按类型分组，通过列表集中展示指标参数，便于进行横向比较。

支持对选定信号在指定时间范围内的指标变化进行统计，以曲线图进行呈现。应能通过对信号指标变化进行分析，掌握指标变化趋势。

要求当信号播出异常、指标超过门限时，进行异态告警，并记录异常指标参数、故障录像和报警信息做进一步分析处理。

#### 2.1.1.3 ★ 节目实时监看系统

支持监测前端回传节目的节目质量实时监测和监听监看，要求支持实时监看和组合监看等功能。

实现监测前端回传节目实时视音频的监听监看。要求支持通过频道列表，能够显示前端下所有监测的频道，并按照监测前端和信号类型进行分组，支持根据频道名称进行查询检索。要求通过频道列表可以选择任意一个频道在线播放前端回传的节目实时画面，对节目视音频内容进行监听监看。同时应支持展示节目基本信息，如：频点、服务号、视频类型、音频类型、分辨率、声道数等。

★ 实现监测前端回传节目实时视音频的多画面显示。要求支持对节目按监测前端、信号类型进行分组，可以对任一频道的视音频内容进行实时监听监看，可以对不同前端、不同信号类型的同一频道的播出情况进行多画面比对监看。

#### 2.1.1.4 ★ 异态报警分析系统

- 异态报警收录

支持对安播质量监测的各项异态包括指标异态、码流异态、视音频异态和节目违规，进行报警、分析、收录和呈现。

指标异态：要求支持当信号指标参数超过报警门限、出现各类停播、劣播、中断情况进行报警并收录。

码流异态：要求支持当码流出现TR101 290三级码流错误、PSI/SI异常、EPG异常、带宽异常或PID异常等时，进行报警并收录。

视音频异态：要求支持对节目播出视音频异态，如视频丢失、黑场（有台标、无台标、有声、无声）、静帧、彩条、彩场、音频丢失、无伴音、音量过高或过低、解码异常等，进行报警并收录。

节目违规：要求支持对监测前端发现的新增频率、频道增加、丢失以及变更情况进行报警。支持新频发现、信号类型识别、自动捕捉录像等功能。要求实现EPG信息违规监测，对节目名、文字描述违反行业规定，有不健康、敏感、违规内容进行报警。

报警参数可以结合节目运行图进行分段设置，可以对特定节目特定时段的报警参数进行个性化设置，特定时段结束后可以自动恢复为原有设置。

异态报警可以进行个性和优先级设置，报警声可以根据设置播报监测点、台名、报警类型、等级等的组合语音，播报语速可以在报警配置界面进行调整，可以根据设置进行循环报警。

具备对不同监测前端4套以上节目同时在中心平台对比回看功能，回看节目具备时间检索功能。

播放软件可以对任意录制节目指定时段进行检索回看，指定时段可以使用时间录入和标尺拖选方式。播放器可以进行颜色、亮度、对比度进行调整。

- 异态综合分析

按照设备故障导致突然停播、受到干扰导致电平升高等不同异态成因，对异常指标的指标特有变化趋势进行分类判断分析。

通过节目画面实时监看，了解指标异态是否恢复，判断是否对当前节目播出画面质量有影响。通过历史录像回放，了解指标异态时节目播出画面，判断是否导致停播，对故障性质等级进行划分。通过录像下载可以对故障录像进行收录存储。通过历史指标曲线，可以掌握异态发生前后指标变化情况。根据上述监测情况，综合判断异态归属播出系统故障还是监测系统故障，确认异态是否恢复，诊断异态原因，及时处理。

要求实时异态报警确认、故障处理结果能够按照预定格式和路径进行保存，并可与故障录像进行关联，故障处理结果根据实际需要可被发布系统调用或进行长期保存。

- 违规节目报警

支持新频发现、信号类型识别、非法插播、自动捕捉录像等功能。

实现EPG信息违规监测，对节目名、文字描述违反行业规定，有不健康、敏感、违规内容进行报警。

系统可进行报警批量处理，报警信息可以按照时间段、报警类型、节目类型、监测前端等进行批量查询、筛选及其他处理。

#### 2.1.1.5 运行管理系统

- ★ 设备监测管理

中心监测监管平台支持监测设备监控管理、应用服务器监控管理、数据库服务器的监控管理、网络设备监控管理和其他信息配置管理。

中心监测监管平台能够对中心平台和监测前端设备工作状态、网络状态进行监测，能通过声、光、电、弹框等方式，对设备、网络的状态进行故障预警与报警，都够初步判断故障节点位置，协助系统维护。

要求支持扫描任务配置功能：可以表格化形式展示已经设置的所有前端的扫描任务情况，包括区域、前端、设置人，任务的设置时间、执行时间，设置状态等。可编辑扫描任务，进行任务下发，扫描任务包括：立即扫描、频道扫描、EPG扫描等。

要求支持报警门限和开关功能：遵循总局要求和规范，可针对任一前端的任一节目设置报警门限和开关，可选择部分开关打开或者关闭、可对任意的报警类型单独设置门限。模块可展示所有前端已经设置的报警开关和门限信息。

要求支持运行图管理功能：可针对任一前端、任一节目设置监测运行图，控制合理的监测时间。

- 统一用户管理

★ 支持对系统用户三级权限分级管理。

★ 要求为平台各业务系统提供统一的用户权限管理和设置，完成对用户账户信息的注册、不同角色和分组的定义、用户使用特定功能模块的权限分配等。

要求支持统一的用户账户信息的注册。包括用户工号、登录名称、真实名称、登录密码、电话、用户邮箱等信息。

要求支持账户密码和指纹密码两种登录方式。

要求支持管理用户数量不小于5000人，支持同时在线人数不少于500人。支持系统功能模块接入不少于2000个。

#### 2.1.1.6 统一报表/门户/呈现

- ★ 统一报表管理

接收各系统分析统计自动生成的各类监测数据、基础报表信息、报告，汇总形成各类定制化监测报表报告，一方面支持可视化呈现，一方面向业务主管部门在线提交报送。

监测报表主要包括监测日报表、周报表、月报表、季报表、专项任务报表、任意特定时间段报表等。

监测报表、报告能按照报告类型、周期、报告名称、报告生成时间等多种检索条件进行快捷查询检索、导出、打印等。

具备柱状图、饼图、曲线图等图报表功能。

数据查询响应时间不大于10秒。

- ★ 统一门户管理

要求系统提供统一门户管理功能，作为整个平台的入口，通过后台的数据整合、业务流程整合，结合统一用户管理系统，提供统一的门户Portal，可根据权限快速直达业务系统或功能模块。

要求支持模块化添加的类型有浏览器系统、客户端系统、远程桌面系统等。

要求支持接入系统数量不少于30个。

- 呈现

报警呈现实现报警信息的可视化呈现，支持基于地图的报警呈现和集中显示界面的报警呈现两种方式。具备声、光、电、语音、自动弹框报警功能。

#### 2.1.1.7 ★ 数据库软件

- 大型商用关系型数据库，64位版本；

- 支持集群部署，具备集群扩展能力；

- 支持多语种，必须完全支持如Unicode,GBK等常用字符集；

- 支持微软Windows SERVER和主流的Linux操作系统发行版本；

- 提供了符合国际标准的SQL语言及多样的数据访问接口；

- 满足高效性、高可靠性、可用性、安全性、可整合与可扩展性的要求；

- 含数据库软件部署、数据库初始化工作和必要的优化工作。

### 2.1.2 ★ 平台硬件

#### 2.1.2.1 数据库服务器（含操作系统）

- * 配置2颗处理器，每颗CPU不少于10核，主频不低于2.1GHz；

- * 配置不少于64GB DDR4内存；

- 配置2块600GB SAS硬盘、2块2TB SATA硬盘；

- 配置不少于4个千兆网口；

- 配置双电源。

#### 2.1.2.2 ★ 应用服务器（含操作系统）

- * 配置2颗处理器，每颗CPU不少于10核，主频不低于2.1GHz；

- * 配置不少于64GB DDR4内存；

- 配置2块600GB SAS硬盘、2块2TB SATA硬盘；

- 配置不少于4个千兆网口；

- 配置双电源。

#### 2.1.2.3 ★ 流媒体服务器（应用服务器+流媒体软件）

- * 配置2颗处理器，每颗CPU不少于10核，主频不低于2.1GHz；

- * 配置不少于64GB DDR4内存；

- 配置2块600GB SAS硬盘、2块2TB SATA硬盘；

- 配置不少于4个千兆网口；

- 配置双电源。

- 配置流媒体服务器软件：

实现电视节目、节目片段的视音频统一化和流媒体分发、录像功能，对外提供统一的实时视音频及录像查询接口。系统支持重连机制，输入流断开后定期进行重连，重连间隔可配置，保证输出与输入同步恢复。

#### 2.1.2.4 固定工作站（含操作系统）

- * CPU：核心数不少于4核，主频不低于3GHz；

- * 内存：不低于8GB DDR4；

- 硬盘：不少于2TB；

- 带DVD刻录光驱、鼠标键盘；

- ★ 独立显卡，单台工作站至少支持四屏输出；

- 单台工作站配置2台24寸液晶显示器。

#### 2.1.2.5 移动调测工作站

- 屏幕尺寸：14.0英寸，分辨率：2K；

- * 处理器：Intel i5；

- * 内存 16GB;

- 硬盘：512GB SSD；

- 独立显卡；

- ★ 配置操作系统和监测前端维护与调试软件。

#### 2.1.2.6 多画面监测系统

系统内所有节目可任意调度，支持多格式高标清节目的解码，支持对广播电视节目的视音频异态监测、多画面组合显示和存储录像等功能。

要求内置Web配置管理页面，可在不影响多画面显示的情况下，通过Web页面实现监测节目的添加管理、监测参数设置、画面布局设置等所有功能。

支持TS、HLS、RTMP、RTSP等所有主流流媒体协议。

支持MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2的高标清视频解码；支持MP2、MP3、AC3、AAC的音频解码。

支持视频行业主流的4K信号的监测监看，支持的编码格式包括HEVC/H.265、AVS2，位深为10bit、8bit，帧率为25/30/50/60 FPS。

* 支持输出4K分辨率的HDMI、IP信号直接输出

* 单设备应支持不低于8路4K码流或48路高清码流或96路标清码流，标清、高清的性能对MPEG2、H.264、AVS+、H.265 均适用。

要求支持5.1声道伴音的解码、监听、彩色音量柱显示。对于立体声节目，支持左右声道分别监听。

#### 2.1.2.7 ★ 核心交换机

提供不少于4个40GE端口（含2个多模光模块）、24个万兆光端口（含6个多模光模块），24个千兆电口。

#### 2.1.2.8 * 接入交换机

提供不少于48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，含4个多模光模块。

#### 2.1.2.9 磁盘阵列

标准机架式设备；

支持iSCSI，NAS协议和用户权限管理；

硬盘支持热插拔；

冗余热备份电源；

★ 有效存储空间不少于40TB；

* 抗意外破坏能力强，在频繁断电、数据重建中断电等情况下，数据不丢失；

* 设备意外断电，通电后可自动启动。

#### 2.1.2.10 核心防火墙（带路由功能）

防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能；

网络层吞吐量8G，并发连接≥230万，每秒新建连接数15万；

标准机箱，配置6个10/100/1000M自适应电口，6个万兆光端口（6个多模光模块），1个Console口；

★ 集成入侵防御功能，具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证书复印件或扫描件）。

#### 2.1.2.11 GPS/北斗双模校时系统

支持NTP V2/V3/V4及SNTP协议；

支持IPV4, IPV6网络协议；

高级授权加密协议：MD5, SSH；

★ 内置GPS和北斗模时间误差小于50us；

网口：2路10/100自适应以太网接口，RJ-45；

★ 支持远程客户端自动校时，配置GPS和北斗天线；

#### 2.1.2.12  KVM切换器

接口数量：不少于8个；

显示器：不低于17英寸。

#### 2.1.2.13 机柜

19英寸标准网络机柜，容量：42U；

尺寸：600*1200*2000

## 2.2 监测前端

### 2.2.1 机箱（带电源+通信模块）

板卡支持热插拔，每块板卡配有各自独立的接口背板，可免工具维护。

板卡采用独立的配置存储模块，易于更换和维护，只要将原配置模块保留，不需要进行重新配置，即可恢复正常使用。

配备冗余热备份电源，电源可配备三个电源模块，采用均衡负载及热备份设计，自动实现2+1冗余热备份，电源模块应支持热插拔。

支持网络远程控制电源工作关断或重启、电源工作状态指示、工作温度监测及报警，要求具备过温、过压、过流及短路保护功能。

支持与中心平台通信，完成采集节目、监测数据的稳定回传。

支持外置硬盘存储。

支持热插拔。

支持Web登录访问配置。

### 2.2.2 ★ 解调监测卡

单板卡应支持不低于4路DVB-C信号的解调、信道指标监测、码流分析告警、解扰及TS over IP打包输出功能。

板卡应具备以下信道指标监测：射频信号锁定状态、信号电平、调制误差比（MER）、误码率（BER）、误差向量幅度（EVM）、载噪比（C/N）、比特信噪比（Eb/N0）、信号质量、频率偏移、符号率偏移等。

要求支持星座图和MER测量。

对解调输出的TS流进行TR101 290三级错误监测及告警。

支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。

支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。

监测板卡应内置Web控制页面，可直接通过Web页面配置板卡的监测参数，查看射频信号的测量指标。

支持频率范围：47MHz~1004MHz；支持调制方式：QAM16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256。

指标测量需满足以下要求：载波电平精度：±1dB；载噪比（C/N）监测精度：±1dB；MER监测范围：20dB~40dB；MER监测误差：±1dB；BER监测范围：10-3~10-9；误码率精度：10-9；信道失锁反应时间：1s。

### 2.2.3 ★ IP转码卡

单块板卡最大支持不少于36套标清节目或36套高清节目或4套4K节目的视音频异态监测、视音频实时转码等功能。

要求支持节目视音频的静帧、黑场、视频解码异常、视频丢失、音频丢失、音量过高/过低、彩条、彩场等报警。

要求支持在输出的视频画面上叠加时间日期、站址等OSD信息。

要求支持WEB控制，可通过IE等浏览器对设备参数进行配置；支持远程升级，支持远程复位重启设备。

支持输出画面亮度、对比度、饱和度、色调调节；支持查看转码源流输入状态、节目锁定状态、视音频类型、输入输出带宽实时查看。

输入输出支持单播及组播两种方式。

支持手动校时和自动校时。

支持看门狗功能。

支持后装载、热插拔。

音视频编码参数：支持转码输出音视频PID自定义；输入视频格式支持：MPEG2/H.264/H.265/AVS+/AVS2；输入音频格式支持：MP2/AAC/AC3/DRA；视频编码格式：H.264/H.265；视频编码码率：200Kbps~6Mbps；分辨率：1080P、720P、960*540、720*576、704*576、480*270、352*288等；音频编码格式：AAC/MP2/AC3；音频码率：16Kbps~128Kbps。

### 2.2.4 CAM卡

配合解调监测卡以及用户提供的解密小卡，完成信号解扰功能。

### 2.2.5 录制存储设备

- ★ 有效存储容量不少于50T，实现前端所有节目数据15天存储。

- 配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障；

- 控制器可同时兼容FC和ISCSI协议；

- 支持的RAID 级别：0、1、10、5、6；

- 支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式；

- 冗余双电源模块。

### 2.2.6 ★ 监测软件

监测前端硬件中的嵌入式监测监管软件。

支持DVB-C、DTMB、AM/FM等信号的统一监测和管理，系统为全嵌入式结构，支持多种信号混插、支持监测资源的统一调度。

要求能够针对系统平台内各种监测设备、电源设备，通过SNMP等方式进行集中管理，展示系统各设备的运行状态。

要求针对视音频异态层面的黑场、静帧、彩条、彩场等报警准确，故障录像捕捉完整准确，最大误差在1秒内，。

要求采用硬件转码技术，视音频输出格式为H.264/AAC，支持QCIF、CIF、D1、QHD等分辨率输出，并可配置叠加OSD字符。

### 2.2.7 区域防火墙（含路由功能）

VPN支持：IPSec VPN、 L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN。

防火墙支持一对一、地址池等NAT方式，支持策略NAT功能。

能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗、ARP主动反向查询、地址扫描的防范、端口扫描的防范。

支持静态路由、策略路由等。

★ 具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证书复印件或扫描件）。

### 2.2.8  * 交换机

提供不少于24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，2个万兆 SFP+，含2个多模光模块。

# 3、系统集成

★ 1、投标人需将货物运送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸（费用由投标人负责）。

2、投标人须于合同签订后30天内完成到货及货物验收，经采购人批准后21天内完成硬件资源上架和安装调试，30天具备试运行及项目验收条件。

★ 3、投标人需提供详细的总体架构设计、系统集成设计、进度计划、实施人员规划及安装、调试、测试、验收方案。

★ 4、投标人应依据本项目系统集成交付进度，定期召开项目联络会议,完成项目的阶段评审、实施情况报告、施工图与竣工图、系统拓扑图编制等。

★ 5、投标人须积极配合采购人免费完成原有系统及配电系统迁移、回迁、联调、测试、软硬件资源对接以及与本项目相关的其他集成工作。

★ 6、投标人需无条件完成与新疆IPTV融合监管系统项目大屏幕的对接，对接所需材料费由本项目承担。

# 4、 ★ 售后服务与培训要求

1、本项目质量保证期为三年。质保期内，投标人须对本项目系统集成所有货物提供硬件设备原厂质保、软件免费升级、免费技术支持服务。

2、质保期内，投标人应承诺无条件、免费对系统进行备品备件更换和现场技术支持，提供全天候7*24小时技术响应，提供投标人售后服务承诺。

3、投标人需对本项目中涉及的相关技术提供不少于7天的现场培训服务。

4、质保期内中标人如不能提供维修，采购人有权委托其它维修机构维修，维修费由中标人承担。

# 第四章：合同

（暂定，此合同仅供参考，具体细节于甲乙双方在最终合同中约定）

# 第五章：投标文件格式

正（副）本

XXXX项目

投标文件

项目编号：

投标单位名称（公章）:

投标单位授权代表（签章）:

投标单位地址:

联系人：

联系电话：

## 目录

一、评分索引

二、投标函

三、报价一览表

四、分项报价表

五、法定代表人身份证明书

六、法人代表授权委托书

七、投标人资格说明

八、企业完成同类项目一览表

九、商务条款偏离表

十、技术条款偏离表

十、项目技术方案（格式自定）

十一、售后服务及培训（格式自定）

十二、投标企业认为有必要提供的其他资料。

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件，并在目录中标明每项内容的起始页码。未提供格式的，由投标人自行编制。

## 附件一

## 评分索引

| 评审分项 | 评审细则（投标人须简单描述情况） | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 技 术商务部分 | 企业基本情况 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 业绩 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 项目团队 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 产品资质 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 现场功能 演示 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 技术方案 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 技术参数 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 系统集成 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 售后服务与培训 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 节能环保 |  | 见投标文件 第（）页 |
| 备注：投标人应对照评审方法及标准“综合评审表”的内容，列出相应的评审分项在投标文件中所在的位置，并将“详细评审项目资料索引表”放在投标文件前面，以便查对。 |

附件二

## 投标函

致新疆维吾尔自治区广播电视局：

根据贵方为项目名称（项目编号：）招标文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交下述文件正本壹份，副本叁份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件中的“用户需求书”执行结算。

2.本投标的有效期为递交投标文件之日起90天；中标后，投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

7.我方同意按招标文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

8.我方同意按照招标文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人代表姓名（打印）：签字：

地址：

传真：

电话：

邮箱：

日期：年月日

## 附件三

## 报价一览表

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 名称 | 投标价格 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 大写： |

注：投标人报价除包含指定产品的价格外，还包括调试费、税费、人员培训费、维护服务费等，买方不必支付其它任何费用。

此报价一览除投标文件中必须有外，还需单独提供一份并单独密封。

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 附件四

## 分项报价表

投标人名称：

招标文件编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标单价=出厂价+包装费+运输费+保险费+服务费+税费……等所有费用

投标人代表签字：

投标企业公章：

日期：年月日

## 附件五

## 法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：            性别：               年龄：              职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件六

## 法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我   系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）的     为我的代理人，以     （投标人名称）的名义参加    （项目名称和项目编号）采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

注：本授权书在开标会现场携带一份，同时投标文件中也必须附有。

## 附件七

## 投标人资格说明

投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |

注：1.企业资质随表附后。

2.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

## 附件八

## 企业完成同类项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 业主名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：以上业绩证明文件随表附后。（有效合同加盖投标人公章的复印件）

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 附件九

## 商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 附件十

## 技术条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）